台湾交流电动推杆 — IA05A 普通齿

基本特点：

● 最大负载：3500N

● 电机电压：100 / 115 / 230 V 交流

● 速度范围：7〜28毫米/秒

● 标准行程：102 / 153 / 203 / 305 / 457 / 610 mm

● 不锈钢伸缩管

● 粉末冶金齿轮

● 过载离合保护

● 电机过热保护

● 工作温度：-25℃ ~ +65℃

● 工作制：25％

● 齿轮比：10:1，20:1，40:1

● 防护等级：IP54

● 静载：4500N

附加选项：

● 电位计

● 防护等级：IP65

| 齿轮比 | 最大推力 (N) | 最大拉力 (N) | 空载速度 （mm/s） | 满载速度 （mm/s） | 行程 （mm） | 电压 （VAC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:1 | 1500 | 1500 | 28 | 25 | 102-610 | 100/115/230 |
| 20:1 | 2500 | 2500 | 15 | 13 | 102-610 | 100/115/230 |
| 40:1 | 3500 | 3500 | 8 | 7 | 102-610 | 100/115/230 |

| 型号标识 |
| --- |
| IA05- | 24- | 20- | A- | 102- | LT.POT |
|  | 电压 | 齿轮比 | A：普通齿 | 行程 | 附件 |
|  | 12-12V DC | 10-10:1 |  | 102mm | LT：限位开关 |
|  | 24-24V DC | 20-20:1 |  | 153mm | POT：电位计 |
|  |  | 40-40:1 |  | 203mm | 防护等级：IP65 |
|  |  |  |  | 305mm |  |  |
|  |  |  |  | 457mm |  |  |
|  |  |  |  | 610mm |  |  |

尺寸图（带限位开关 or 限位开关+电位计）

4’’        6’’         8’’        12’’        18’’       24’’

| 行程（±5mm） | 102 | 153 | 203 | 305 | 457 | 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 359 | 410 | 460 | 613 | 765 | 918 |